CZ/ 173165-6 párování

4.1 Zapnutí

● Reproduktor zapněte stisknutím a podržením funkčního tlačila (5) asi na 5 sekund. Zazní hlasové oznámení a stavová LED dioda (1) začne blikat modře - dvěma krátkými bliknutími po sobě.

● Držte stisknuté funkční tlačítko (5), dokud hlasová informace "Párování" nebude signalizovat možnost spojení s jiným reproduktorem.

( Poznámka - Master

● Reproduktor, který se zapne jako první, je Master zařízením. ● Při použití jednoho reproduktoru je tento automaticky Master zařízením.

● Pro zapnutí druhého reproduktoru stiskněte a podržte asi na 5 sekund stisknuté funkční tlačítko (5). Zazní hlasové oznámení a stavová LED dioda (1) začne blikat modře.

● Držte stisknuté funkční tlačítko (5), dokud hlasová informace "Párování" nebude signalizovat možnost spojení s jiným reproduktorem.

● Po úspěšném spojení zazní hlasové oznámení. Stavová LED dioda (1) obou reproduktorů vždy dvakrát krátce blikne modře.

( Poznámka – levý a pravý reproduktor

● Po úspěšném spojení zazní hlasové oznámení o ideální poloze každého reproduktoru (left/right channel) ● Optimální zvuk dosáhnete, když reproduktor, z kterého zazní „left channel“ umístíte na levou stranu. Druhý reproduktor umístěte na pravou stranu.

Oba reproduktory se nyní můžu spojit s koncovým zařízením.

SK/ 173165-6 párovanie

4.1 Zapnutie

● Reproduktor zapnite stlačením a podržaním funkčného tlačila (5) asi na 5 sekúnd. Zaznie hlasový oznam a stavová LED dióda (1) začne blikať namodro – dvoma krátkymi bliknutiami po sebe.

● Držte stlačené funkčné tlačidlo (5), pokým hlasová informácia „Párovanie“ nebude signalizovať možnosť spojenia s iným reproduktorom.

( Poznámka - Master

● Reproduktor, ktorý sa zapne ako prvý, je Master zariadením. ● Pri použití jedného reproduktora je tento automaticky Master zariadením.

● Pre zapnutie druhého reproduktora stlačte a podržte asi na 5 sekúnd stlačené funkčné tlačidlo (5). Zaznie hlasový oznam a stavová LED dióda (1) začne blikať na modro.

● Držte stlačené funkčné tlačidlo (5), pokým hlasová informácia „Párovanie“ nebude signalizovať možnosť spojenia s iným reproduktorom.

● Po úspešnom spojení zaznie hlasový oznam. Stavová LED dióda (1) oboch reproduktorov vždy dvakrát krátko zabliká namodro.

( Poznámka – ľavý a pravý reproduktor

● Po úspešnom spojení zaznie hlasový oznam o ideálnej polohe každého reproduktoru (left/right channel) ● Optimálny zvuk dosiahnete, ak reproduktor, z ktorého zaznie „left channel“ umiestnite na ľavú stranu. Druhý reproduktor umiestnite na pravú stranu.

Oba reproduktory sa teraz môžu spojiť s koncovým zariadením.