Outdoorová videokamera

BRAUN CHAMPION II

Návod k použití

obj. č. 21043400

Děkujeme Vám, že jste si vybrali kameru Braun Champion II. Před použitím produktu si prosím prostudujte tento návod. Seznámí Vás se všemi funkcemi a správným používáním produktu.

# Přehled

Výkonný snímací čip, zajišťující nahrávání videa v HD kvalitě, vysoké dynamice obrazu a při slabém osvětlení. Podpora formátu H.264.

Podpora nahrávání videa Full HD (1920x1080 30 FPS).

Připojení USB 2.0

Podpora karet micro SD  o maximální kapacitě 32 GB. Vyžaduje minimálně třídu „Class 6“

Video výstup pro přímé přehrávání videa a snímků na TV.

# Systémové požadavky

| Operační systém | MS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 MAC OS X verze: 10.0.0 nebo vyšší |
| --- | --- |
| CPU | Intel Pentium 1 GHz nebo rychlejší |
| Operační paměť | Více než 1 GB |
| Zvuková a grafická karta | Podporující DirectX 8 nebo vyšší |
| CD mechanika | Rychlost 4x nebo vyšší |
| HDD | Alespoň 2 GB prostoru |
| Ostatní | Jeden volný port USB 1.1, nebo USB 2.0 |

# Popis a ovládací prvky

Lens = objektiv

Infrared remote control lamp = přijímač dálkového ovládání

Charging / Busy = indikátor dobíjení / aktivity

Busy indicator = indikátor aktivity

Display / Menu key = ovládací tlačítko Display / Menu

Microphone = mikrofon

2.0“ HD LCD = displej s úhlopříčkou 2“ (5 cm)

Power / Mode key = tlačítko napájení / ovládání režimu

Shutter / OK key = spoušť / tlačítko OK

Battery door = přihrádka na akumulátor

Wifi / Down key = tlačítko WiFi / dolů

Speaker = reproduktor

Micro SD Card = slot pro microSD kartu

Micro USB port = konektor pro připojení USB kabelu

HDMI port = konektor pro připojení HDMI kabelu

# Začínáme

## Nabíjení akumulátoru a přenos dat

Vložte dodaný akumulátor do přihrádky pod dvířky na spodní straně kamery.

Pro dobíjení baterie připojte kameru USB kabelem k PC nebo notebooku. Pokud se kamera sama zapne, vypněte ji dlouhým stiskem tlačítka POWER. Indikátor na přední straně se rozsvítí modře, po dobití baterie indikátor zhasne. Dobití obvykle trvá 2-4 hodiny.

Pro přenos dat připojte kameru USB kabelem k PC nebo notebooku. Pokud se kamera sama nezapne, zapněte ji dlouhým stiskem tlačítka POWER. Indikátor na přední straně se rozsvítí fialově a v počítači se kamera zobrazí jako externí úložiště (jedna jednotka pro uživatelská data se složkami CAR/JPG/VIDEO a druhá pro systémové soubory).

## Instalace paměťové karty

Vložte micro SD kartu do slotu podle piktogramu na boku kamery.

Pro vyjmutí karty ji napřed lehce zatlačte – poté povyskočí a můžete ji vytáhnout.

Poznámka: Kamera nemá zabudovanou interní paměť. Ujistěte se, že máte nainstalovanou kartu před pořizováním záznamů. Doporučujeme používat kvalitní média.

## Zapnutí a vypnutí

- Zapnutí: Podržte stisknuté tlačítko Power po dobu 3 vteřin, displej se rozsvítí a kamera zapne.

- Vypnutí: Podržte stisknuté tlačítko Power po dobu 3 vteřin při klidovém režimu. Kamera se vypne.

- Automatické vypnutí displeje: Je-li kamera delší dobu zapnuta a v klidovém režimu, dojde k vypnutí displeje pro úsporu energie. Zároveň se rozsvítí červená kontrolka.

- Vypnutí při vybité baterii: Rozsvítí-li se na displeji ikona slabé baterie: , je na čase dobít baterii. Jakmile ikona baterie zčervená a bliká, dojde během chvíle k vypnutí kamery.

## Přepínání režimů

Kamera disponuje 4 režimy: nahrávání videa (Video recording mode), automobil (Car-carrying mode), fotografie (Shooting mode), přehrávání (Replay mode). Pro přepínání slouží po zapnutí kamery tlačítko Power.

## Indikátor aktivity a nabíjení (na přední straně kamery)

Indikátor aktivity (červená): Indikátor aktivity signalizuje aktivitu kamery blikáním při: nahrávání videa, snímání fotografií, vypnutí displeje.

Indikátor nabíjení (modrá): Svítí-li indikátor modře, znamená to, že probíhá nabíjení baterie, jakmile zhasne, baterie je nabitá.

## Režim Nahrávání videa

Po zapnutí kamery je kamera v režimu nahrávání videa, na displeji se zobrazuje náhled. Stisknutím spouště spustíte nahrávání, dalším stiskem nahrávání ukončíte. Je-li paměťová karta plná, případně jsou-li vybité baterie, bude nahrávání rovněž ukončeno.

- Ikona signalizující aktuální režim: nahrávání videa

- Ikona signalizující kvalitu videa

- Ikona signalizující rozlišení videa: FHD = 1080p 30 fps / HD = 720p 60 fps / HD 720p 30 fps.

- Zbývající kapacita paměťové karty udaná v zbývajícím čase záznamu.

- Ikona baterie – zobrazuje stav baterie.

## Režim Automobil

Po zapnutí kamery můžete přepnout do režimu Automobil stisknutím tlačítka Power.

- Ikona signalizující aktuální režim: Automobil

- Ikona signalizující kvalitu videa

- Ikona signalizující rozlišení videa: FHD = 1080p 30 fps / HD = 720p 60 fps / HD 720p 30 fps.

- Zbývající kapacita paměťové karty udaná v zbývajícím čase záznamu.

- Ikona baterie – zobrazuje stav baterie.

Poznámka: V režimu Automobil jsou videa nahrávána po 3minutových souborech. Po naplnění paměťové karty bude vždy přemazán nejstarší záznam (tzv. režim smyčky).

## Režim Fotografie

Po zapnutí kamery můžete přepnout do režimu Fotografie dvojím stisknutím tlačítka Power. Stisknutím spouště pořídíte fotografii:

- Ikona signalizující aktuální režim: Fotografie

- Ikona signalizující rozlišení snímku: 5 / 8 / 10 / 12 MPix.

- Ikona signalizující kvalitu snímků.

- Zbývající kapacita paměťové karty udaná v počtu snímků.

- Ikona baterie – zobrazuje stav baterie.

## Režim Přehrávání

Po zapnutí kamery můžete přejít do režimu přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka Power. V menu vyberte kategorii, kterou chcete prohlížet: CAR pro režim Automobil, VIDEO pro režim videa, JPG pro režim Fotografie.

### Popis zobrazení videa

- Ikona režimu Přehrávání

- Pořadí snímku a celkový počet souborů

- Délka videa

- Datum pořízení videa / snímku

- Čas v přehrávaném záznamu

### Popis zobrazení Fotografií

- Ikona režimu Přehrávání

- Pořadí snímku a celkový počet souborů

Během přehrávání můžete tlačítkem WIFI/dolů přepínat mezi jednotlivými soubory.

## Menu

V každém režimu je k dispozici menu:

| Menu pro režim Videa a Automobilu | Menu pro režim Fotografie |
| --- | --- |
| Menu pro nastavení | Menu pro přehrávání |

Ovládání: Stiskněte tlačítko Menu, na displeji se zobrazí menu pro aktuální režim. V menu pomocí tlačítka POWER přepínáte mezi záložkami, tlačítkem WIFI/dolů přepínáte mezi položkami. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte aktuální volbu. Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte o úroveň výše.

### Dálkové ovládání

Červené tlačítko = POWER (vypnutí)

Světle šedé tlačítko = spoušť fotoaparátu

Tmavě šedé tlačítko = spoušť videozáznamu

Pomocí dálkového ovládání můžete pořizovat fotografie, ovládat nahrávání videa a vypnout kameru. Pro ovládání kamery, namiřte dálkové ovládání na kameru tak, aby vysílač ovladače mířil k přijímači na přední straně kamery a stiskněte příslušné tlačítko.

### Připojení k TV:

Připojte kameru k televizoru pomocí mini HDMI kabelu dle následujícího schématu. Po připojení bude zpřístupněn obsah na paměťové kartě přímo na obrazovce TV.

Schéma zapojení

Schéma přenosu

### Aplikace pro Android a IOS

#### Stažení instalačního balíčku aplikace

- Stažení aplikace pro Android: V „Google Play Store“ vyhledejte „SYMAGIX“.

- Stažení aplikace pro IOS: V „App Store“ vyhledejte „SYMAGIX“.

#### WIFI a Aplikace

Aplikace pro Android:

- Nainstalujte aplikaci SYMAGIX, po instalaci se zobrazí ikona aplikace

- Vložte paměťovou kartu do kamery a zapněte ji. Stiskněte tlačítko WIFI.

Aktivujte WiFi na Vašem chytrém telefonu či tabletu a připojte se k „AP Champion II“. Po připojení se na displeji zobrazí „WiFi Connection Ready“ potvrzující navázání spojení.

Poznámka: při prvním připojení budete vyzváni k zadání hesla: „1234567890“.

Stisknutím ikony v menu Vašeho telefonu / tabletu spustíte aplikaci. Aplikace zobrazuje náhled aktuálního záběru kamery:

1.	rozlišení videa

2.	vyvážení bílé

3.	menu nastavení

4.	režim prohlížení záznamů

5.	Spoušť

6.	Režim fotoaparát

7.	Režim videokamera

8.	Indikátor signálu WiFi

9.	Indikátor stavu baterie kamery

Aplikace pro iOS

- Nainstalujte aplikaci SYMAGIX na Váš chytrý telefon či tablet. Po nainstalování se vám na displeji zobrazí ikona aplikace: .

- Vložte kartu microSD do kamery DV, zapněte ji a aktivujte WiFi stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí ikona WiFi.

- Aktivujte WiFi na Vašem chytrém telefonu či tabletu a připojte se k AP „Champion II“. Po připojení se na displeji zobrazí „WiFi Connection Ready“ potvrzující navázání spojení.

Poznámka: při prvním připojení budete vyzváni k zadání hesla: „1234567890“.

- Stisknutím ikony v menu Vašeho telefonu / tabletu spustíte aplikaci. Aplikace zobrazuje náhled aktuálního záběru kamery:

- Nastavení samospouště

- Rozlišení snímku

- Vyvážení bílé

- MENU Nastavení

- Režim Přehrávání

- Tlačítko spouště

- Režim Fotografie

- Režim Video

- Stav baterie

- Indikátor signálu WiFi

Poznámka:

- Pro pořízení fotografie, nahrání videa či stažení souborů musí být v kameře vložena microSD karta.

- Indikátor Wi-Fi se po úspěšném navázání spojení rozsvítí.

### Technické parametry

| Senzor | 5.0 MPix |
| --- | --- |
| Režimy | Režim Videa, Režim Automobil, Režim Fotografie, Režim přehrávání |
| Objektiv | F 2.4, f = 3.1 mm |
| LCD Display | 2“ (5 cm) LCD |
| Rozlišení fotografií | 5/8/10/12 MPx |
| Rozlišení Videa | FHD = 1920x1080p 30 fps / HD =1280x720p 60 fps / HD 1280x720p 30 fps |
| Paměťové médium | Micro SD max. 32 GB, class 6 nebo vyšší |
| Formát dat | Videa: MOV, komprese H.264. Fotografie: JPG |
| USB port | USB 2.0 |
| Napájení | Lithiový akumulátor 3,7 V / 1200 mAh |
| Jazyk | Angličtina |
| Automatické vypnutí | 1 / 3 / 5 minut / vypnuto |
| Rozměry | 59 x 44 x 25,5 mm |

### Poznámky

Můžete používat paměťové karty do velikosti 32 GB, minimální třída je Class6. Karta není součástí balení.

Maximální doba záznamu závisí na velkosti paměťového média a zvoleném rozlišení.

Baterie na jedno nabití vydrží v závislosti na nastavení přibližně 60/120 minut provozu (s/bez WiFi).

Před použitím kamery pod vodou se ujistěte, že veškeré záslepky a zámky na kameře i voděodolném pouzdře jsou zajištěné.

Po použití pod vodou omyjte pouzdro od slané či chlorované vody a nechte jej oschnout.

Kamera by neměla být vystavována velkým změnám teploty a vlhkosti – zamezíte tak zamlžení optiky.

Po použití kamery pod vodou, nechte pouzdro otevřené – předejdete kondenzaci a korozi.

### Deklarace o shodě

Braun prohlašuje, že kamera Champion II splňuje veškeré požadavky dané směrnicí 1999/5/EC.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

www.braun-phototechnik.de

### Dovozce do ČR:

Hama spol. s r. o., Kšírova 150, 61900 Brno

www.hama.cz